## Slide 1
300kW급 수소 엔진 개발 - 연차별 추진 요약
공동연구개발기관: 한국기계연구원 | 1단계 1~4차년도
1 / 3
한국기계연구원(KIMM) | 산업기술혁신사업
1차년도
시스템 구축 · 기초 성능
동력계 엔진 성능 평가 시스템 구축 (460kW AC동력계)
수소 연료 공급 설비 증축 (35kg 저장, 60bar 대응)
베이스 천연가스 엔진(GX12) 성능 DB 구축
수소 엔진 기초 시험 → 천연가스 대비 열효율 2.8%p↑
★ 열효율 2.8%p 향상
2차년도
하드웨어 선정 · 요소기술
냉형 점화플러그 적용 → 이른 조기점화 억제
포트분사 인젝터 사양 선정 (분사 인가기간 <10ms)
최적 압축비 11:1 선정 → 열효율 ~1%p 향상
이상연소 제어 전략 수립 (공기과잉률 + EGR)
★ 압축비 11:1 최적화
3차년도
NOx 저감 · 후처리시스템
NOx 저감 연소 제어 전략 (분사/점화시기, 공기과잉률)
저부하 EGR 전략 → 펌핑손실 저감
후처리시스템 간소화 DOC + SCR (DPF 삭제)
엔진-후처리 연계 시험 → Euro 7 배출규제 충족
★ Euro 7 충족 달성
4차년도
통합제어 · 고성능화
운전영역별 연소-후처리 통합제어 전략 도출
주행 사이클 대응 (WHSC/WHTC/NRSC/NRTC)
2-stage 터보차저 적용 → 저속토크 42.6%↑
고성능 수소엔진 개발 로드맵 제시
★ 저속토크 42.6% 향상

## Slide 2
핵심결과 (1) - 엔진 성능 달성
출력 · 열효율 · 2-Stage 터보차저 · 이상연소 제어
2 / 3
한국기계연구원(KIMM) | 산업기술혁신사업
출력 및 열효율 달성
항목 | 달성 결과
최고출력 | 300kW (2,000 rpm)
최고 열효율 | 41.4% (1,200rpm, 100% 부하, CR 11:1)
연소효율 | 전 영역 99% 이상
천연가스 대비 개선 | +2.8%p (연료 변경만으로 달성)
2-Stage 터보차저 적용 성과
엔진 속도 | 토크 향상 | 제한 요소
저속 | +42.6% | 낮은 배기에너지, 조기점화
중속 | +6.1% | 인터쿨러 전단 온도, NOx
고속 | +3.4% | 인터쿨러 전단 온도, 조기점화
이상연소 억제 전략 체계
역화 억제
→
공기과잉률 증가 (λ ≥ 2.0)
조기점화 억제
→
냉형 점화플러그 + 분사시기/압력 최적화
노킹 억제
→
최적 압축비(11:1) + 점화시기 지각
종합 제어
→
EGR 적용(저부하) + 공기과잉률 조절(전 영역)
핵심: 300kW 출력 달성 + 열효율 41.4% + 이상연소 체계적 억제 → 상용화 기반 확보

## Slide 3
핵심결과 (2) - 배출 특성 및 통합 제어 전략
배출가스 · 후처리시스템 · 운전영역별 전략 · 향후 과제
3 / 3
한국기계연구원(KIMM) | 산업기술혁신사업
배출가스 특성 및 대응 전략
배출물 | 수소 엔진 특성 | 대응 전략
NOx | 유일한 유해 배출물 | 공기과잉률↑ + Urea SCR (99%)
CO/CO₂ | 제로 수준 | 무탄소 연료 효과
THC | 오일연소 일부 발생 | 오일유량/피스톤 간극 최적화
PM | 제로 수준 | DPF 불필요 → 후처리 간소화
운전영역별 통합 제어 전략
엔진 부하 | 중속 전략 | 고속 전략
저부하 | 높은 λ + 최적 연소상 | 낮은 λ + 최적 연소상
고부하 | 높은 λ + 지각 연소상 | 낮은 λ + 지각 연소상
▸ 중속: 높은 Engine-out NOx → 높은 공기과잉률 적용 ▸ 고속: 낮은 Engine-out NOx → 낮은 공기과잉률로 출력 확보
후처리시스템 간소화
기존 디젤: DOC → DPF → SCR (3단 구성)
▼
수소 엔진: DOC → SCR (2단 구성, DPF 삭제 + 사이즈 축소)
향후 개발 방향
하이브리드화
디젤 대비 낮은 저속토크 및 반응성 보완
2단 인터쿨러
Mid charge air cooling → 중/고속 추가 토크 향상
Blowby 관리
5% 이상 수소 농도 → 열점 관리 필수
핵심: 무탄소 배출 + Euro 7 충족 + 후처리 간소화(DOC+SCR) → 친환경 대형 동력원 실용화 기반 완성