## Slide 1
300kW급 수소 엔진 개발 - 연차별 추진 요약
공동연구개발기관: 한국기계연구원 | 1단계 1~4차년도
1 / 3
한국기계연구원(KIMM) | 산업기술혁신사업
1차년도
시스템 구축 · 기초 성능
동력계 엔진 성능 평가 시스템 구축 (460kW AC동력계)
수소 연료 공급 설비 증축 (35kg 저장, 60bar 대응)
베이스 천연가스 엔진 (GX12) 성능 DB 구축
수소 엔진 기초 시험 → 열효율 2.8%p 향상
★ 열효율 2.8%p 향상
2차년도
하드웨어 선정 · 요소기술
냉형 점화플러그 적용 → 이른 조기점화 억제
포트분사 인젝터 선정 (분사 인가기간 <10ms)
최적 압축비 11:1 선정 → 열효율 ~1%p 향상
피스톤 형상 Type C 제안 → 이상연소 동시 억제
★ 압축비 11:1 + Type C
3차년도
NOx 저감 · 후처리시스템
NOx 저감 연소 제어 전략 (분사/점화시기, 공기과잉률)
저부하 EGR 전략 → 펌핑손실 저감
후처리시스템 간소화 DOC + SCR (DPF 삭제)
엔진-후처리 연계 시험 → Euro 7 배출규제 충족
★ Euro 7 충족 달성
4차년도
통합제어 · 고성능화
운전영역별 연소-후처리 통합제어 전략 도출
주행 사이클 대응 (WHSC/WHTC/NRSC/NRTC)
2-stage 터보차저 적용 → 저속토크 42.6% 향상
고성능 수소엔진 개발 로드맵 제시
★ 저속토크 42.6% 향상

## Slide 2
핵심결과 (1) - 핵심 요소기술 개발
냉형 점화플러그 · 포트분사 인젝터 · 피스톤 형상 최적화
2 / 3
한국기계연구원(KIMM) | 산업기술혁신사업
1 냉형 점화플러그 적용
항목 | 베이스 점화플러그 | 냉형 점화플러그
이른 조기점화 | 고부하 빈번 발생 → 순간 출력 하락 | 완전 억제
늦은 조기점화 | 다수 발생 | 발생빈도 대폭 감소
100% 부하 운전 | 운전 제한 | 고부하 안정 운전 확보
점화플러그 온도 저감 → λ 2.0~2.2에서 이른 조기점화 완전 억제
2 포트분사 인젝터 사양 선정
평가 항목 | 작은 구경 | 큰 구경 (선정)
아이들 안정성 | 유리 | COV of IMEP < 3%
분사 인가기간 | 과도 → 이상연소 | < 10ms 만족
300kW 대응 | 불가 | 충분한 연료 공급
정격출력 300kW + 아이들 안정성 동시 만족하는 큰 구경 인젝터 선정
3 피스톤 형상 최적화 (압축비 + 연소실 형상)
사양 | 압축비 | Squish | 특성 | 열효율 성과
Base (GX12) | 10:1 | 기본 | 천연가스 엔진 기준 설계 | 기준선
Type A | 11:1 | 기본 | 압축비 증대 → 열효율 향상 | ~1%p 향상, 조기점화 없음
Type B | 11:1 | 좁음 | 화염전파 유리, 고부하 노킹 취약 | 연소효율 소폭 증가
Type C (최종) | 11:1 | 넓음 | Squish 유동 강화 → 조기점화+노킹 동시 억제 | 40.4% (1800rpm) / 41.4% (1200rpm)

## Slide 3
핵심결과 (2) - 통합제어 전략 및 고성능화
운전영역별 연소-후처리 통합제어 · 2-Stage 터보차저 · 향후 로드맵
3 / 3
한국기계연구원(KIMM) | 산업기술혁신사업
4 운전영역별 연소-후처리 통합제어 전략
운전영역 | 열효율 지배인자 | NOx 제어 | 제한 요소
중속 저부하 | 공기과잉률 지배 | 높은 λ | -
중속 중/고부하 | 연소상+λ 동시 | 높은 λ+지각 | NOx
고속 저/중부하 | 연소상+λ 동시 | 낮은 λ 가능 | -
고속 고부하 | 연소상 지배 | 낮은 λ+지각 | 노킹/조기점화
최종 전략 요약
부하 | 중속 | 고속
저부하 | 높은 λ + 최적 연소상 → 최고 열효율 | 낮은 λ + 최적 연소상
고부하 | 높은 λ + 지각 연소상 → NOx 억제 | 낮은 λ + 지각 연소상 → 출력 확보
디젤: DOC→DPF→SCR (3단 구성)
→
수소: DOC→SCR (2단, DPF삭제+사이즈축소)
TC후단 400℃↑ → Urea SCR 99% 변환효율 → Euro 7 충족
5 2-Stage 터보차저 적용 성과
속도 | 토크 향상 | 제한 요소 | 최적화 전략
저속 | +42.6% | 조기점화 배기에너지 부족 | 점화시기 지각 + 적정 당량비
중속 | +6.1% | 인터쿨러 전단온도 NOx 배출 | 고정 과급압에서 당량비 최적화
고속 | +3.4% | 인터쿨러 전단온도 조기점화 | NOx 마진 활용 당량비 상향
저속 토크 향상 메커니즘
▸ 점화시기 지각 → 배기에너지 확보 → 과급압 형성 (가장 효과적)
└ 한계: 실린더 압력/온도 상승 → 조기점화 발생
▸ 당량비 최적화:
└ 낮은 당량비: VGT duty↑ → 배기압↑ → 잔여가스↑ → 조기점화
└ 높은 당량비: 연소온도↑ → 조기점화 재발생
└ 적정 당량비에서 조기점화 최소 + 열효율 최적
향후 고성능화 로드맵
하이브리드화
저속토크/반응성 보완
2단 인터쿨러
중/고속 토크 추가 향상
Blowby 관리
5%↑ H₂ 열점 관리