## Slide 1
300kW급 수소 엔진 개발 - 연차별 추진 요약
공동연구개발기관: 한국기계연구원 | 1단계 1~4차년도
1 / 3
한국기계연구원(KIMM) | 산업기술혁신사업
1차년도
시스템 구축 · 기초 성능 확보
460kW AC동력계 기반 엔진 성능 평가 시스템 구축, 배출가스 분석기(AMA i60), PM 분석기, 코리올리식 질량유량계 등 계측장비 확보
수소 저장고 증축(랙 타입 70여개 용기, 35kg), 엔진셀까지 고압배관(60bar 대응), 연료 공급 및 안전 설비 구축 완료
베이스 천연가스 엔진(GX12) 운전속도·부하별 성능/배출가스/연소인자 DB 구축
수소 엔진 기초 시험에서 천연가스 대비 제동열효율 2.8%p 향상 달성 (펌핑손실·열전달 손실 저감 효과)
2차년도
하드웨어 선정 · 요소기술 평가
냉형 점화플러그 적용으로 100% 부하에서 이른 조기점화 완전 억제, 백금 제거 사양에서도 유사한 효과 확인
정격 300kW 달성에 필요한 분사 인가기간(<10ms)과 아이들 안정성(COV <3%)을 동시 만족하는 큰 구경 포트분사 인젝터 선정
단기통 엔진에서 공기과잉률 및 EGR 전략 평가 → 이상연소 억제 효과적이나 터보차저 부담과의 trade-off 규명
최적 압축비 11:1 선정(열효율 ~1%p↑), Squish 유동 강화 피스톤 Type C 제안(조기점화+노킹 동시 억제)
3차년도
NOx 저감 · 후처리시스템 구성
분사시기 지연 시 국부 농후 혼합기에 의한 NOx 증가 확인 → 이른 분사시기+높은 분사압력+지각 점화시기 조합 도출
저부하 EGR 적용 시 펌핑손실 저감 → 열효율 향상, 과잉 공기 대비 낮은 λ에서 NOx 저감 가능 (Transient 유리)
CO/CO₂/PM 제로 활용하여 DPF 삭제 → DOC+SCR 2단 구성으로 후처리 간소화, 사이즈 축소 가능성 제시
엔진-후처리 연계 시험: 25~100% 부하 전영역 TC후단 400℃↑, SCR 변환효율 99% → Euro 7 충족
4차년도
통합제어 · 고성능화
운전영역별(중속/고속 × 저/중/고부하) 열효율 지배인자 분석, NOx 마진·이상연소 한계 고려 연소-후처리 통합제어 전략 도출
WHSC/WHTC/NRSC/NRTC 주행사이클 시험 탑재, Transient 운전 고려 제어변수 최적화(조기점화·노킹 대응)
2-stage 터보차저 적용: 저속토크 +42.6%, 중속 +6.1%, 고속 +3.4% 향상 (점화시기 지각+적정 당량비 선정 핵심)
하이브리드화(저속토크 보완), 2단 인터쿨러(중/고속 토크 향상), Blowby 열점 관리 등 향후 로드맵 제시

## Slide 2
핵심결과 (1) - 핵심 요소기술 및 NOx 저감 전략
냉형 점화플러그 · 포트분사 인젝터 · 피스톤 형상 · NOx 연소제어
2 / 3
한국기계연구원(KIMM) | 산업기술혁신사업
1 냉형 점화플러그
항목 | 베이스 | 냉형 (선정)
이른 조기점화 | 고부하 빈번→출력하락 | 완전 억제
늦은 조기점화 | 다수 발생 | 대폭 감소
100% 부하 | 운전 제한 | 안정 운전 확보
2 포트분사 인젝터 선정
항목 | 작은 구경 | 큰 구경 (선정)
아이들 안정성 | 유리 | COV of IMEP <3%
분사 인가기간 | 과도→이상연소 | <10ms 만족
300kW 대응 | 불가 | 충분한 연료공급
3 피스톤 형상 최적화
사양 | CR | Squish | 특성 | 열효율
Base | 10:1 | 기본 | 천연가스 기준 | 기준선
Type A | 11:1 | 기본 | 압축비 증대 | ~1%p↑
Type B | 11:1 | 좁음 | 화염전파↑, 고부하 노킹 | 소폭 증가
Type C | 11:1 | 넓음 | Squish 강화→이상연소 억제 | 40.4%/41.4%
4 NOx 저감 연소 제어 전략
제어변수 | NOx 영향 | 비고
공기과잉률 증가 | 대폭 감소 | 역화/조기점화 억제, but 부하↓
점화시기 지각 | 감소 | 노킹 억제, 열효율 소폭↓
분사시기 진각 | 감소 (균일혼합기) | 조기점화 억제
분사시기 지각 | 증가 (국부농후) | 조기점화 유발 → 지양
EGR 적용 | 감소 | 펌핑손실↓, 열효율↑ (저부하)
▸ 저부하(25%): 배기온도 낮아 SCR 효율↓ → 엔진측 NOx 저감 필수 (높은 λ or EGR)
▸ 중부하(50~75%): 공기과잉률 + 점화시기 지각, TC후단 400℃↑ → SCR 99%
▸ 고부하(100%): 출력 우선(λ 증가 제한), 점화시기 지각 + SCR 의존
▸ 최적 조합: 이른 분사시기 + 높은 분사압력 + 지각 점화시기 → Euro 7 대응

## Slide 3
핵심결과 (2) - 통합제어 전략 및 고성능화
운전영역별 연소-후처리 통합제어 · 2-Stage 터보차저 · 향후 로드맵
3 / 3
한국기계연구원(KIMM) | 산업기술혁신사업
5 운전영역별 연소-후처리 통합제어 전략
운전영역 | 열효율 지배인자 | NOx 제어 | 제한 요소
중속 저부하 | 공기과잉률 지배 | 높은 λ | -
중속 중/고부하 | 연소상+λ 동시 | 높은 λ+지각 | NOx
고속 저/중부하 | 연소상+λ 동시 | 낮은 λ 가능 | -
고속 고부하 | 연소상 지배 | 낮은 λ+지각 | 노킹/조기점화
최종 전략 매트릭스
부하 | 중속 | 고속
저부하 | 높은 λ + 최적 연소상 → 최고 열효율 | 낮은 λ + 최적 연소상
고부하 | 높은 λ + 지각 연소상 → NOx 억제 | 낮은 λ + 지각 연소상 → 출력 확보
디젤: DOC→DPF→SCR (3단 구성)
→
수소: DOC→SCR (2단, DPF삭제+축소)
전영역 TC후단 400℃↑ → SCR 99% → Euro 7 충족
6 2-Stage 터보차저 적용 성과
속도 | 토크↑ | 제한 요소 | 최적화 전략
저속 | +42.6% | 조기점화, 배기에너지↓ | 점화시기 지각+적정 당량비
중속 | +6.1% | 인터쿨러 전단온도, NOx | 고정 과급압 당량비 최적화
고속 | +3.4% | 인터쿨러 전단온도, 조기점화 | NOx 마진 당량비 상향
저속 토크 향상 메커니즘
▸ 점화시기 지각 → 배기에너지 확보 → 과급압 형성 (가장 효과적)
└ 한계: 실린더 압력/온도↑ → 조기점화 발생
▸ 당량비 최적화:
└ 낮은 당량비: VGT duty↑ → 배기압↑ → 잔여가스↑ → 조기점화
└ 높은 당량비: 연소온도↑ → 조기점화 재발생
└ 적정 당량비: 조기점화 최소 + 열효율 최적
향후 고성능화 로드맵
하이브리드화
저속토크/반응성 보완
2단 인터쿨러
중/고속 토크 추가향상
Blowby 관리
5%↑ H₂ 열점 관리
300kW 출력 + 41.4% 열효율 + Euro 7 충족 + 저속토크 42.6%↑ → 친환경 대형 동력원 상용화 기반 완성